# PROBLEMAS DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II                           TEMA 8

- Calcula la cilindrada unitaria y la cilindrada total de un motor de cuatro cilindros sabiendo que su diámetro es de 80 mm y la carrera, de 93 mm.

- El diámetro del cilindro de un motor monocilíndrico mide 81 mm y la carrera del pistón, 79 mm. Calcula la relación carrera-diámetro y la cilindrada.

- Calcula la relación volumétrica de compresión del motor anterior sabiendo que el volumen de la cámara de combustión es de 42 cc.

- Averigua el volumen de la cámara de combustión del Opel Astra 1.6 16 V, del Volkswagen Golf 1.6 y del Peugeot 605 V6 a partir de los datos que figuran en la tabla 1.

- Analiza la gráfica del par motor y la potencia y determina dichos parámetros cuando el motor funciona a 3500 rpm.

- Calcula el volumen de la cámara de compresión de los motores que aparecen en la tabla 3 a partir de los datos de la relación de compresión y la cilindrada.

- Calcula la nueva cilindrada y el nuevo volumen de la cámara de compresión de la motocicleta de competición de la tabla 3 si aumentamos al carrera hasta 66 mm y el diámetro del cilindro a 85 mm.

- Averigua el volumen de la cámara de combustión de los motores Diesel de la tabla 4, a partir de los datos que figuran en ella.

- Un automóvil dispone de un motor de cuatro cilindros. El diámetro de cada uno de ellos es de 83 mm y la carrera del pistón, de 90 mm. Calcula la cilindrada unitaria, la cilindrada total y la relación carrera-diámetro.

- Averigua el volumen de la cámara de combustión del motor anterior sabiendo que la relación volumétrica de compresión es 10,3.

- 1000 g de gas argón (peso molecular 39,9) a temperatura de 40ºC y ocupando un volumen de 34 l se comprime adiabáticamente hasta que su temperatura aumenta 20ºC. Calcula la razón entre los volúmenes inicial y final y la variación de su energía interna.

- Un motor de explosión tipo Otto posee un rendimiento mecánico del 45 % y desarrolla una potencia útil de 20kW en régimen de trabajo. Calcula el trabajo consumido durante una hora, y el trabajo consumido por el ciclo si el motor trabaja a 3000 rpm.

- Un cierto motor Diesel consume 9,5 kg de combustible por hora. El calor de combustión es 11000 kcal /kg. Si el rendimiento del motor es del 30%, determina ¿cuántas calorías se convierten en trabajo? ¿Cuántas calorías se disipan? ¿Qué potencia desarrolla el motor?

- Un motor de gasolina consume 7 l/h de gasolina, cuyo poder calorífico es de 9900 kcal /kg y cuya densidad es 0,75 kg/dm3. Si su rendimiento global es del 30%, y gira a 3500 rpm, indica el par motor que suministra, expresado en unidades del SI

- El motor de un automóvil suministra una potencia de 90 CV a 5000 rpm. Las masa del vehículo es de 1200 kg y se encuentra subiendo una pendiente del 15%. La transmisión del motor hasta las ruedas, que poseen un radio de 0,3 m, tiene un rendimiento del 95%, trabajando el motor a plena potencia. Determina:

- La velocidad máxima de ascensión.

- El par motor en cada una de las dos ruedas tractoras.

- La relación de la caja de cambios para conseguir la fuerza de tracción necesaria.

- El consumo horario de gasolina en las condiciones del ejercicio.

Datos:

Rendimiento térmico del motor 20%. Poder calorífico de la gasolina 9900 kcal/kg. Densidad de la gasolina 0,75 kg /l

- ¿Cuál es el rendimiento de un ciclo de Otto en el cual la razón de compresión r = 8 y gamma 1,50?

- El rendimiento mecánico es:

- El cociente entre el trabajo útil y el trabajo motor.

- El cociente entre el trabajo útil y el trabajo que se pierde.

- El cociente entre el trabajo de rozamiento y el trabajo motor.

- La mitad del trabajo motor.

- El rendimiento de una máquina térmica que funciona como motor no puede ser mayor que:

- La unidad.

- El cociente entre la diferencia de temperaturas del foco caliente y el frío, partido

por la temperatura del foco caliente.

- Depende de la cilindrada del motor.

- Puede ser tan grande como queramos con tal de construir muy bien el motor.

- El rendimiento de un ciclo Otto es del 50 % y el coeficiente adiabático de la mezcla combustible, gamma 1,50. ¿Cuál es la relación de compresión?

- Un motor térmico reversible opera entre un foco a temperatura T y otro a 280 K. Cede 1000 Kj/min de calor al foco frío y desarrolla una potencia útil de 40 kW. Determinar la temperatura del foco caliente.

- Un automóvil posee un motor Diesel de 4 tiempos, cuyo consumo es de 260 g/kWh. Sabiendo que el Pc del gasóleo es de 10300 kcal/kg, hallar el rendimiento del motor.

- Un motor diesel de cuatro tiempos que trabaja a plena carga consume 7 litros de gasóleo por hora. El poder calorífico del combustible es 11500 Kcal/Kg y su densidad 0,8 Kg/l. Si el rendimiento del motor es del 32%, determine:

- El trabajo realizado por el motor en 30 minutos.

- La energía disipada en una hora.

- La potencia útil en el eje.

- Un motor de cuatro cilindros desarrolla una potencia efectiva de 60CV a 3500 rpm. El diámetro de cada pistón es de 70mm, la carrera de 90mm y la relación de compresión Rc=9:1. Calcule:

- El volumen de la cámara de compresión.

- El par motor.

- El rendimiento efectivo si el motor consume 8Kg/h de un combustible con poder calorífico de 11483 Kcal/Kg.

- El ciclo diesel teórico de un motor monocilíndrico, de dos tiempos y 60mm de diámetro de pistón, está limitado por los volúmenes de V1=480cm3 y V2=60cm3, y por las presiones de p1=0,1Mpa, p2=1,84Mpa, p4=0,26Mpa. El estado de máxima temperatura corresponde a V3 = 120cm3. Hallar:

- Diagrama teórico del ciclo termodinámico.

- Cilindrada y carrera.

- Relación volumétrica de compresión..

- Un motor de explosión tipo Otto de cuatro cilindros tiene una cilindrada 1564cc y consume 7 litros/hora de gasolina. La relación de compresión volumétrica es de 10/1 y la carrera mide 80mm.

- Calcule el calibre de los pistones (émbolos).

- Si el poder calorífico de la gasolina es de 9900Kcal/Kg y la densidad es 0,75Kg/dm3, calcule la cantidad de calor consumida.

- Si el rendimiento global es del 30%. ¿Cuál es la potencia suministrada por el motor?

- En la figura se muestra el ciclo de un motor de combustión interna de cuatro tiempos y cuatro cilindros.

- Calcule la cilindrada. Determine la relación volumétrica de compresión.

- Si el diámetro del pistón es de 120mm. ¿Cuál es su carrera?

- Indique el tipo de proceso termodinámico en cada tiempo señalando la transferencia positiva y negativa de calor y trabajo.

Datos: V1=163,6cm3 y V2=1636cm3

Tablas de datos correspondientes a los problemas.

- Un coche tiene un motor que entrega una potencia de 100CV. Sus ruedas tienen un radio de 30cm y proporcionan una fuerza de avance de 300N. El rendimiento global de la transmisión es de 0,3. Halla la potencia útil, la velocidad de avance del vehículo y la velocidad a la que giran las ruedas. (Pu=22080W, v=73,6m/s, w=245,33rad/s, Mr=90N·m)

- Un coche se desplaza a 50m/s y tiene un motor que entrega una potencia de 100CV. Sus ruedas tienen un radio de 40cm siendo el rendimiento total de 0,3. Halla la fuerza con que avanza el vehículo y el momento en las ruedas. (Fav=441,6N·m, Mr=176,64N, w=125rad/s)

- Un coche tiene un motor que entrega una potencia de 100CV. Sus ruedas de 400 mm de radio giran a 130rad/s. El rendimiento es de 0,3. Halla la velocidad a la que se mueve el vehículo, la fuerza de avance y el momento en las ruedas (v=52m/s, Pu=22080W, Mr=169,8N·m)

- Las ruedas de un vehículo tienen un radio de 0,35m y proporcionan una fuerza de 400N cuando giran a 100rad/s. La potencia que entrega el motor es de 56KW. Halla la velocidad a la que se mueve el vehículo, la potencia útil y el rendimiento (v=35m/s, Pu=14000W,  η=0,25)