Tipos de circuitos: SERIE, PARALELO Y MIXTO

Hay tres tipos de circuitos: serie, paralelo y mixto

SERIE: todos los operadores están unidos de tal forma que la corriente sólo tiene un camino para llegar desde el polo positivo al polo negativo.   Por este motivo, si un operador falla, por ejemplo una bombilla se funde o se rompe el cable, todo el circuito se apaga, pues no hay más que un camino.

PARALELO: los operadores no están en el mismo cable, por tanto, hay varios caminos para que la corriente circule. Por esta razón, si uno de los caminos falla, la corriente seguirá por el otro. Eso significa, que si falla un operador los demás seguirán funcionando.

MIXTO: En los circuitos mixtos hay operadores en paralelo y otros en serie. Por tanto tienen características comunes, tanto del serie como del paralelo.

# Text boxes

Operador en serie: si éste falla ya no puede circular la corriente por ningún otro

Operadores en paralelo: si uno falla por el otro puede seguir circulando la corriente