PREGUNTAS DEL TEMA 5: LAS ESTRUCTURAS.

1.- ¿Qué son las estructuras artificiales?

Las estructuras artificiales son el conjunto de elementos sencillos proyectados y construidos por el ser humano, dispuestos de forma que den rigidez y permitan soportar, sin romperse o deformarse en exceso, determinadas cargas o esfuerzos para las que han sido diseñadas. Ejemplo: un punete

2.- ¿Qué son los elementos simples de una estructura?

Por elementos simples en una estructura entendemos todos aquellos tramos en los que ésta se puede subdividir, columnas, vigas, etc…

3.- ¿Qué son las vigas?

Son aquellos elementos resistentes destinados a soportar esfuerzos o cargas, normalmente en disposición horizontal.

4.- ¿Qué son las cerchas?

Son vigas especiales formadas por la unión de elementos resistentes que adoptan una disposición de celdillas triangulares, comportándose como una viga pero más ligera que si fuera una viga maciza. Estas estructuras permiten salvar grandes distancias entre sus apoyos.

5.- ¿Qué son los pilares?

Son aquellos elementos resistentes rectángulares en posición vertical y que normalmente soportan el peso de las vigas, cerchas u otros elementos que se apoyan sobre ellos, de modo que transmiten las cargas a la cimentación (suelo).

6.- ¿Qué son las columnas?

Son elementos verticales, generalmente cilíndricos, que sirven como elemento de apoyo de una parte de la construcción y que, en ocasiones, puede tener una finalidad meramente ornamental.

7.- ¿Qué son los tirantes?

Son en ocasiones simples cables de acero que mediante unos tensores o trinquetes se pueden tensar. Los tirantes están sometidos a esfuerzos que tratan de estirar el perfil (esfuerzo de tracción).

8.- ¿Qué es la acción?

Es la fuerza o conjunto de fuerzas que actúan sobre un cuerpo o elemento resistente.

El conjunto de fuerzas o acciones ejercidas sobre una estructura lo conocemos con el nombre de cargas.

9.- ¿Qué es la reacción?

Toda fuerza ejercida sobre un cuerpo (acción) lleva asociada otra fuerza que se opone y trata de equilibrar a la anterior, a la que denominados reacción.

10.- ¿Qué es el centro de gravedad?

El centro de gravedad es el punto de aplicación de la fuerza peso de un cuerpo, y que no varía sea cual sea la posición que éste adopte.

11.- ¿Qué significa que una estructura es resistente?

Decimos que una estructura es resistente cuando ésta es capaz de soportar las cargas o fuerzas externas a las que se ve sometida.

12.- ¿Qué es el esfuerzo de TRACCIÓN?

Un cuerpo está sometido a esfuerzos de tracción cuando por el efecto de las fuerzas que actúan sobre él tienden a estirarlo.

13.- ¿Qué es el esfuerzo de COMPRESIÓN?

Un cuerpo está sometido a esfuerzos de compresión cuando por el efecto de las fuerzas que actúan sobre él tienden a comprimirlo.

14.- ¿Qué es el esfuerzo de FLEXIÓN?

Un cuerpo está sometido a esfuerzos de flexión cuando por el efecto de las cargas que actúan sobre él aparecen simultáneamente dentro del elemento dos esfuerzos distintos, uno de tracción y otro de compresión, como resultado se dobla (sinónimos: flexiona, tuerce, se pandea). La línea que separa la zona donde hay tracción de las de compresión se llama “fibra neutra”

15.- ¿Qué es la FLECHA de una viga?

Cuando se aplica una fuerza sobre una viga ésta se flexiona. Si medimos en el centro de la viga la distancia que se ha doblado, a esta medida se le llama “flecha”.

# Text boxes

Compresión arriba

Traccción abajo